7. melléklet

A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 30/2008 (XII.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek | Megenge-dett max építmény-magasság (m) |
| 2. |  |  |  | Legkisebb terület (m2) | Legkisebb szélesség (m) | Legkisebb zöldfelület (%) | Legna-gyobb beépített-ség (%) |  |
| 3. | Hétvégi házas terület | Üh | oldalhatáron álló | 700 | 14 | 60 | 15 | 4,5 |